## Slide 1: Nehézfémek kimutatása a Marótzugi holtág iszapjából
Miklósi Tamás
Harkály Zalán
10.c

## Slide 2: Módszerek
A holtágban lerakódott iszap fontos információt szolgáltat a területet korábban ért szennyeződésekről
Vizsgálatainkban két iont, a rezet és az ólmot vizsgáltuk
Az iszapból a fémeket salétromsav oldatával vontuk ki
A kivonatokat atomabszorpciós spektrométerrel vizsgáltuk, egy érzékeny módszerrel, ami már nagyon alacsony koncentrációban kimutatja a vizsgált fémeket

## Slide 3: Az atomabszorpció elve
A minta összetevőinek méréséhez, először atomokra kellett bontani őket.
Az atomizáláshoz szükséges energiát a réz mérésénél levegő/acetilén láng biztosította (kb. 1600 °C-on), az ólom esetében, ez grafitkemencében történt (2600 °C-on).
Ezután a műszer a mintát speciális hullámhosszúságú fénnyel besugározta, majd az átjutott fény mennyiségét egy detektorral megmérte.
Az átjutott fény mennyisége fordítottan arányos a minta fémion koncentrációjával.

## Slide 4
Rézion mérése lángatomabszorpciós spektrometriával
FAAS

## Slide 6
Chart: Marótzugi Holt-Tisza iszapjában lerakódott Cu2+ ion koncentrációja
| 0-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120
Üledék réz ion koncentrációja [ppm] | 24.539 | 25.1767 | 15.568 | 19.1315 | 16.0084 | 13.991 | 12.8951 | 10.9088 | 8.2852 | 4.301 | 23.1173 | 2.3016 | 3.7357 | 12.8742 | 5.1374 | 2.3001 | 4.7699 | 0.76946 | 3.5785 | 5.7523 | 1.6149 | 18.8011 | 1.6967 | 0.42054 | 5.5695 | 10.7381 | 1.4796 | 9.523 | 7.777 | 4.5332

## Slide 7
Ólom ion mennyiségének mérése grafitkemencés atomabszorpciós spektrometriával
GFAAS

## Slide 8
Chart: Marótzugi Holt-Tisza iszapjában lerakódott ólom koncentráció
| 0-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120
 | 9.8567 | 7.6098 | 2.6906 | 3.2215 | 3.9481 | 2.4272 | 2.2112 | 0.4787 | 0.39883 | 0.87424 | 3.2302 | 0.3289 | 0.55875 | 1.3435 | 0.77412 | 0.7277 | 0.22305 | 0.59189 | 1.4586 | 0.64223 | 0.16904 | 3.1914 | 0.18069 | 0.22288 | 1.1782 | 0.48108 | 0.22235 | 1.1877 | 0.68926 | 0.31924

## Slide 9: összegzés
Mérési eredményeink azt mutatják, hogy a holtág környékét az elmúlt 120 évben többször is érte fémszennyezés.
A szennyezés eredetének kiderítése további vizsgálatokat igényel: érkezhetett a tisza hordalékával, de a réz növényvédőszerek alkotóeleme is lehet és a környező mezőgazdasági hasznosítású területekről is bemosódhatott.

## Slide 10: Köszönjük a figyelmet!