## Slide 1: Marótzugi Holt Tisza iszapjából vett fúrómag minta nedvességtartalma
Mitró Marcell
Dóka Benedek
Mikula Bence

## Slide 2: Mintavétel
Dugattyús mintavevő (piston sampler) segítségével vett, kb. 75 cm hosszú iszap fúrómagot dolgoztunk fel.
A fúrómag a Marótzugi Holt Tiszából származott.

## Slide 3: Minta feldolgozása
Kb. 2-3 cm vastag szeletekre vágtuk, így 1-1 „szelet” 5 év üledékének felel meg.

## Slide 4: Nedvességtartalom meghatározása
Főzőpoharakat beszámoztunk és tömegüket pontosan lemértük (m0)
Az iszapmintákat a főzőpoharakba tettük és tömegüket újra lemértük (m1)
105 °C-on kiszárítottuk a mintákat és visszamértük a tömegüket (m2)

## Slide 5: Kiértékelés
A lemért adatokat számítógépre vittük és a tömegkülönbségből kiszámítottuk az iszap nedvességtartalmát.
Összesen 30 mintát mértünk, de helyhiány miatt most nem ábrázoltuk ezen a dián.

## Slide 6
Chart: Marótzugi Holt-Tisza iszapjának nedvességtartalma
I% | 62.9714 | 61.5047 | 62.0288 | 59.7905 | 59.411 | 56.7745 | 53.6694 | 53.6776 | 58.9912 | 55.6017 | 55.6659 | 55.7703 | 54.7075 | 59.1998 | 48.8795 | 46.7944 | 51.6338 | 52.7025 | 54.438 | 50.6845 | 49.6182 | 45.9864 | 44.475 | 39.6543 | 54.4111 | 51.4835 | 44.481 | 69.4253 | 49.4845 | 46.7444

## Slide 7: Összegzés
Méréseink szerint az egyes iszapminták nedvesség tartalma eltérő volt. Ennek oka hogy a különböző korokban lerakódott iszap szerves anyag és ásványi anyag aránya eltérő. A szerves anyag több nedvességet köt meg.
Ez a különbség a fúrómag színében is megmutatkozik a szerves anyagban dúsabb részek sötétebbek voltak.

## Slide 8: Köszönjük a figyelmet!